## Slide 1: Modelos de ferramentas
SlicerIGT Série de tutoriais

## Slide 2: Crie modelos simples
Selecione o módulo IGT / Criar modelos
Use o widget do módulo à esquerda para criar modelos simples com parâmetros de tamanho
No modelo do sistema de coordenadas, X é marcado com uma ponta de seta, Y e Z são definidos se for assumido que é destro
X
Y
Z

## Slide 3: Modelos de agulha/caneta
Marcadores de profundidade opcionais podem ser criados para o modelo de agulha. As marcas estão separadas por 10 mm, como na maioria das agulhas médicas.
Modelos de agulha e modelos de caneta apontam convencionalmente para o eixo Z
X
Y
Z

## Slide 4: Carregar modelos do catálogo PLUS
Selecione o módulo IGT / Navegador de Catálogo de Modelos PLUS
Clique em Mostrar/ocultar catálogo para abrir o site do catálogo de modelos PLUS
Clique nos arquivos .stl para baixar um modelo
Arquivos adicionais também estão disponíveis, por ex. um volume de tomografia computadorizada do modelo da coluna

## Slide 5: Crie modelos em software CAD
FreeCAD, SolidWorks, Blender, etc.
Salve no formato STL, as unidades devem ser milímetros
Ao exportar o modelo em STL, escolha e documente um sistema de coordenadas intuitivo

## Slide 6: Modelos por segmentação de imagens
Carregue SkullPhantom1mm.nrrd da pasta de dados do tutorial
Selecione o módulo Editor de Segmento
Clique em Adicionar segmento
Utilize as ferramentas de segmentação ("Efeitos") para segmentar
Dica: Tais objetos escaneados por TC no ar podem ser rapidamente segmentados usando limiar seguido de tesoura
Selecione o módulo Segmentações
Exporte um novo modelo no painel Exportar/importar segmentos

## Slide 7: Modelo de segmentação de crânio
8
etc.
0
1
2
3
5
4
6
7

## Slide 8: Modelos e nós de modelo Slicer
Modelos são superfícies finas/ocas, objetos mais comuns em computação gráfica
O Slicer envolve um objeto vtkMRMLModelNode em torno dos modelos e mantém as propriedades de visualização em vtkMRMLModelDisplayNode
https://www.slicer.org/wiki/Modules:Models-Documentation
superfícies
linhas
pontos