## Slide 1: Registro de superfície
SlicerIGT Série de tutoriais

## Slide 2: Visão geral dos métodos de registro
Dimensão
  3D/2D para 3D/2D
Métrica
  Baseado em distância de ponto
  Baseado em distância de superfície
  Baseado em similaridade de imagem
Transformação
  Rígido
  Semelhança
  Deformável
este exemplo

## Slide 3: Registro de superfície
Encontra a transformação que minimiza a distância cumulativa dos pontos de uma superfície
Computação iterativa, precisa de condição de parada
Requer registro inicial
Implementação: vtkIterativeClosestPointTransform
X
Y
Z
X
Y
Z
Inicial
Ras
InitialToRas

## Slide 4: Estratégia de registro
X
Y
Z
X
Y
Z
Inicial
Ras
InitialToRas
X
Y
Z
Referência
ReferenceToInitial
Registro Fiduciário
3 pontos em Referência
3 pontos em Inicial
localizações aproximadas
Registro de Modelo Fiducial
~30-40 pontos em Inicial
Modelo de superfície baseado em CT em RAS

## Slide 5: Carregar cena de exemplo
Carregue três dados em uma cena limpa do Slicer:
  SlicerIGT-Data\Skull_Registrations.mrb contém posição da caneta e sequências de vídeo
  SlicerIGT-Data\Skull_Phantom.vtk contém um modelo de superfície detalhado do crânio
  SlicerIGT-Data\Skull_StylusTipToStylus.h5 contém calibração de pivô para a caneta
Você pode arrastar e soltar todos esses arquivos no Slicer e carregá-los com opções padrão
Crie um modelo de agulha usando IGT / Criar modelos

## Slide 6: Configurar hierarquia de transformação
Selecione o módulo Dados
Clique com o botão direito em Cena e insira uma nova transformação, e clique duas vezes nela para renomear para InitialToRas
Clique com o botão direito em InitialToRas e insira a transformação e clique duas vezes para renomeá-la para ReferenceToInitial
Arraste e solte nós para obter a seguinte hierarquia de transformação

## Slide 7: Configurar o registro inicial
Selecione o módulo IGT / Assistente de registro fiducial
Crie os fiduciários De como Pontos de referência e os fiduciários Para como Pontos Iniciais
Em Colocar fiduciários usando transformações... selecione Skull_StylusTipToStylus para a lista De (superior)
Em Resultado do registro selecione ReferenceToInitial e defina Atualização manual em vez de Atualização automática

## Slide 8: Registro inicial
Na barra de ferramentas Sequência, selecione Pontos de referência iniciais
Usando o controle deslizante de tempo da barra de ferramentas Sequência, revise o vídeo em busca de pontos de referência
Use o botão colocar pontos de referência para adicionar esses pontos (na mesma ordem!) na lista Pontos Iniciais
Use o botão 'Colocar De' para adicionar pontos à lista Pontos de referência
Faça isso três vezes, para ter três pontos em ambas as listas
Assista ao próximo slide para ilustração

## Slide 9: Registro inicial

## Slide 10: Calcular registro inicial
Em Resultado do registro pressione Atualizar
Se você não vir "Status: Sucesso!" abaixo do botão Atualizar, verifique se você tem três pontos diferentes em ambas as listas.
O erro RMS deve ser inferior a 10 mm, idealmente, mas não necessariamente
Observação: se você quiser reiniciar o registro inicial, vá para o módulo Transformações e pressione Identidade em ReferenceToInitial para redefini-la. Caso contrário, a Ponta da caneta não estará em Referência.

## Slide 11: Colete pontos de superfície
Ainda no módulo Assistente de registro fiducial, crie uma nova lista em De fiduciários e nomeie-a Pontos de superfície iniciais
Na barra de ferramentas Sequência, selecione o nó Superfície Scan
Deixe a sequência rodar usando o botão play, talvez diminua a taxa de quadros para 5 fps
Continue clicando em Colocar 'De' até coletar cerca de 40 pontos uniformemente perto da superfície do crânio
Tela de vídeo no próximo slide

## Slide 12: Colete pontos de superfície

## Slide 13: Calcular registro de superfície
Selecione o módulo IGT / Registro de Modelo Fiducial
Fiduciais de entrada: Pontos de superfície iniciais
Modelo de entrada: Skull_Phantom
Transformação de saída: InitialToRas
Pressione Aplicar
A distância média após o registro deve ser inferior a 1 mm
Quando você reproduz a sequência Superfície Scan, a ponta da caneta deve deslizar na superfície do crânio no visualizador 3D